# Hunton Asfalt Vindtett levyjen tuulijäykistyskestävyyden mitoitusohje

Sisällys

Hunton Asfalt Vindtett levyjen tuulijäykistyskestävyyden mitoitusohje	1

Sisällys	1

Liittimien leikkausvoimakestävyydet ja siirtymäkertoimet 	4

Yleistä

Tämä mitoitusohje koskee 12 ja 25 mm paksujen VTT:n sertifikaatin No VTT-C-713-06 mukaisten suorareunaisten bitumikyllästettyjen huokoisten kuitulevyjen Hunton Asfalt Vindtett käyttöä tuulta jäykistävinä puurunkoisten ulkoseinien tuulensuojalevyinä. Mitoitusohje on VTT:n lausunnon VTT-S-07408-11 mukainen. Liittimien leikkausvoimakestävyydet ja jäykkyydet on määritetty kokeellisesti  VTT:llä (Research report No. VTT-S-06739-11) ja levyjen jäykistyskestävyydet on määritetty testaamalla SINTEFissä Norjassa (Report No. 3D094101).

Tässä mitoitusohjeessa sovelletaan Eurokoodi 5 suunnittelustandardia SFS-EN 1995-1-1:2004 + A1:2008 sekä suunnitteluohjetta RIL 205-1-2009. Tarkastelussa käytetään Eurokoodi 5:n Suomen kansallisen liitteen mukaisesti jäykistysseinien yksinkertaistetun analyysin menetelmää A. Mitoitusmenetelmä ei huomioi levyn erilaisia kiinnitystapoja, vaan kiinnityksen tulee tapahtua tässä ohjeessa kuvatulla tavalla (kuva 3).

Liittimien ominaisleikkausvoimakestävyydet on määritetty koekuormitusten perusteella kummallekin levypaksuudelle erikseen. Liittiminä käytetään hakasia, joiden myötömomentti My,k on hakasen selän suuntaisessa kuormituksessa piikkiä kohden vähintään 400 Nmm tai huopanauloja, joiden myötömomentti on vähintään 3000 Nmm. Liittimen korroosiosuojauksen tulee vastata vähintään luokan Fe/Zn 12c (ISO 2081) sähkösinkitystä Eurokoodi 5:n mukaisesti.

Hakasen nimellispaksuuden d tulee olla 1,3…1,6 mm, kun poikkileikkaukseltaan suorakulmaisille hakasille käytetään paksuutena kahden sivumitan tulon neliöjuurta. 12 mm paksun levyn kiinnityksissä käytetään vähintään 38 mm pitkiä hakasia ja 25 mm paksulla levyllä hakasen minimipituus on 50 mm. Hakasen selän leveyden tulee olla 11…25 mm. Hakaset sijoitetaan levyn reunoilla aina siten, että hakasen selkä on levyn reunan suuntainen. Huopanaulojen nimellispaksuus on 3,0…3,2 mm, pituus vähintään 45 mm ja kannan halkaisija vähintään 8,5 mm.

Puutavaran lujuusluokan tulee olla vähintään C24 ja paksuuden vähintään 48 mm. Liittimien minimireunaetäisyys on sekä levyssä että rungon puutavarassa 12 mm.

Ulkoverhoilulla sateelta suojattujen tuulensuojasuojalevytysten jäykistyskestävyysmitoitus tehdään Eurokoodi 5:n mukaisessa hetkellisessä aikaluokassa ja käyttöluokassa 2 käyttämällä kuormitusajan- ja kosteusolosuhteiden huomioon ottavalle muunnoskertoimelle arvoa kmod = 1,1. Rakennusaikainen verhoilemattoman ulkoseinän tuulijäykistyskestävyys mitoitetaan käyttöluokassa 3, jolloin muunnoskertoimelle voidaan käyttää arvoa kmod = 1,0. Tämän ohjeen mukaisessa jäykistysmitoituksessa levyjen ja liitosten kestävyysominaisuuksien osavarmuuslukuna voidaan käyttää puulevyjen osavarmuuslukua M = 1,25.

Tuulikuormat ja niiden siirtyminen rakennuksessa

Tuulikuorman määrittämiseksi on RIL 205-1-2009 ohjeessa esitetty yksinkertaistettu menetelmä, jota voidaan käyttää tavanomaisten rakennusten yhteydessä. Menetelmässä määritetään rakennusten tuulta jäykistävien rakenteiden mitoituksessa (kokonaisstabiliteetti) käytettävä kuorma. Tuulikuorman suuruuteen vaikuttaa maastoluokka sekä rakennuksen korkeus, mitat ja muoto.

Osa tuulikuormasta siirtyy suoraan perustuksille ja osa täytyy kantaa jäykistävillä rakenteilla. Yksi- ja puolitoistakerroksisia rakennuksia suunniteltaessa voidaan olettaa, että jäykistävinä vaakarakenteina toimivien rakennuksen ylä- tai välipohjan yläpuolisiin osiin kohdistuva tuulikuorma siirtyy kokonaisuudessa rakenteita pitkin seinärakenteiden yläreunan tasoon. Ylä- tai välipohjan ja sokkelin väliselle alueelle kohdistuvasta kuormasta puolet oletetaan siirtyvän seinärakenteiden yläreunan tasoon, kun loppuosan ajatellaan siirtyvän suoraan perustuksille. Tuulikuorman kertymisalan korkeutta href havainnollistetaan kuvassa 1.

Kuva 1.	Tuulikuorman kertymisalan korkeuden href havainnollistaminen.

Vaakavoimakestävyyden laskenta

Jäykistyskestävyyden mitoituksessa tarkasteltava jäykistysseinä jaetaan seinälohkoihin, joiden kapasiteetit muodostavat yhteenlasketun jäykistyskapasiteetin. Käytännössä yksi seinälevy muodostaa yhden seinälohkon. Ovi- tai ikkuna-aukollisten seinälohkojen ei katsota lisäävän jäykistyskapasiteettia. Niiden avulla voidaan kuitenkin yhdistää jäykistävät seinälohkot toisiinsa. Leveydeltään vajaat levyt huomioidaan jäykistyskapasiteettiin vain, jos levyjen leveys on vähintään neljännes niiden korkeudesta. Kuvassa 2 on esimerkki jäykistysseinän jakamisesta seinälohkoihin, kun kuorma Fv,Ed on seinää rasittava vaakavoima.

Jotta levyjäykistys toimisi, täytyy jäykistävän seinälohkon reunoilla olevien pystytolppien pystysiirtyminen olla estetty. Siirtyminen voidaan estää seinän yläpuolisten rakenteiden omapainon avulla, tai kiinnittämällä tolpat alapäästään jäykästi alustaan. Reunatolppiin kohdistuvan vetovoiman lisäksi myös tolppien mahdollinen nurjahtaminen tulee tarkastaa. Kuva 3 havainnollistaa ulkoisia pystyvoimia Fi,t,Ed ja Fi,c,Ed. On syytä huomata, että useimmissa tapauksissa tuulikuorma voi kohdistua jäykistysseinään molemmista suunnista, jolloin tolpan veto- ja puristusrasitus vaihtavat paikkoja.

Kuva 2.	Jäykistysseinän jakaminen seinälohkoihin.

Kuva 3.	Ulkoiset pystyvoimat ja levyn kiinnitys.

Liitinväli saa olla levyn reunoilla enintään 150 mm. Liitinväli on sama levyn kaikilla reunoilla. Välitolpissa liitinväli saa olla enintään reunojen liitinväli kaksinkertaisena. Levy kiinnitetään enintään 600 mm välein sijoitettuihin runkotolppiin. Levyn leikkauslommahduskestävyys huomioidaan rajoittamalla mitoituksessa hyödynnettävä pienin mahdollinen liitinväli smin taulukon 1 mukaisesti. Levyn kestävyys tulee siis määrääväksi tekijäksi, jos liitinväli on levyn reunoilla pienempi kuin smin.

Seinälohkon/levyn vaakavoimakestävyyden mitoitusarvo voidaan laskea kaavalla (1), jossa kerroin 1,2 on Eurokoodi 5 kohdan 9.2.4.2(5) mukainen yksinkertaistetun mitoitusmenetelmän yhteydessä käytettävä liittimen leikkausvoimakestävyyden korotuskerroin. Taulukoissa 2 ja 3 on esitetty valmiiksi laskettuja levykohtaisia vaakavoimakestävyyden mitoitusarvoja.

(1)

missä	kmod 	on aika- ja kosteusvaikutuksen muunnoskerroin (käyttöluokassa 2 kmod = 1,1 ja 
 	       	käyttöluokassa 3 kmod = 1,0)

M 	on osavarmuusluku (M = 1,25)

Ff,Rk 	on taulukon 1 mukainen yksittäisen liittimen leikkausvoimakestävyyden ominaisarvo

bi 	on seinälohkon leveys

s 	on liitinväli levyn reunalla (smin < s < 150 mm)

ci 	on kaavasta (2) laskettava kerroin.

(2)

missä hi on seinälohkon korkeus.

Koko jäykistysseinän leikkausvoimakestävyys saadaan laskemalla seinälohkojen kestävyydet yhteen. Tällöin seinän jäykistyskestävyyden mitoitus-arvo:

(3)

Tuulesta aiheutuvan seinän vaakavoiman tulee toteuttaa mitoitusehto:

(4)

Kuvan 3 mukaiset ulkoiset pystyvoimat Fi,t,Ed ja Fi,c,Ed määritetään kaavasta (5).

(5)

# Liittimien leikkausvoimakestävyydet ja siirtymäkertoimet

Taulukossa 1 on esitetty käyttöluokkaa 2 vastaavat liittimien leikkausvoimakestävyyden ominaisarvot Ff,Rk, siirtymäkertoimet Kser sekä pienimmät sallitut jäykistyskestävyyden mitoituksessa hyödynnettävät liitinvälit smin. Siirtymäkertoimia Kser käytetään arvioitaessa käyttöluokassa 2 levytyksen liitossiirtymistä johtuvaa jäykistysseinän yläpään käyttörajatilan vaakasiirtymää.

Taulukko 1. 	Liittimien leikkausvoimakestävyydet, siirtymäkertoimet ja minimiliitinvälit.

| Liitin 1) | levyn paksuus | Fv,Rk | Kser | smin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (N) | (N/mm) | (mm) |
| Hakanen, selkä 11 mm 2) | 12 mm | 152 | 140 | 50 |
|  | 25 mm | 201 | 100 | 40 |
| Hakanen, selkä 25 mm 2) | 12 mm | 185 | 200 | 60 |
|  | 25 mm | 303 | 130 | 60 |
| Huopanaula | 12 mm | 184 | 400 | 60 |
|  | 25 mm | 306 | 200 | 60 |
| 1) ks. liitinspesifikaatiot kohdasta "Yleistä". |  |  |  |
| 2) Hakasen selän leveyden ollessa suurempi kuin 11 mm, mutta pienempi kuin 25 mm, |
| arvot voidaan määrittää käyttäen lineaarista interpolointia. |  |

Levykohtaisia vaakavoimakestävyyden ominaisarvoja

Taulukoissa 2 ja 3 on esitetty levykohtaisia tuulijäykistyskestävyyden käyttöluokan 2 mitoitusarvoja Fi,v,Rd.

Taulukko 2.	Levyn vaakaleikkausvoimakestävyyden mitoitusarvoja, kun levyn paksuus on 12 mm. 
 	s on liitinväli levyn reunoilla ja s2 levyn keskellä.

| Liitin | b (mm) | h (mm) | c | s (mm) | s2 (mm) | Fi,v,Rd (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hakanen, selkä 11 mm | 1200 | 2400 | 1 | 50 | 100 | 3,85 |
|  | 1200 | 2400 | 1 | 100 | 200 | 1,93 |
|  | 1200 | 2400 | 1 | 150 | 300 | 1,28 |
|  | 1200 | 2700 | 0,889 | 50 | 100 | 3,42 |
|  | 1200 | 2700 | 0,889 | 100 | 200 | 1,71 |
|  | 1200 | 2700 | 0,889 | 150 | 300 | 1,14 |
|  | 1200 | 3000 | 0,800 | 50 | 100 | 3,08 |
|  | 1200 | 3000 | 0,800 | 100 | 200 | 1,54 |
|  | 1200 | 3000 | 0,800 | 150 | 300 | 1,03 |
| Hakanen, selkä 25 mm | 1200 | 2400 | 1 | 60 | 120 | 3,91 |
|  | 1200 | 2400 | 1 | 100 | 200 | 2,34 |
|  | 1200 | 2400 | 1 | 150 | 300 | 1,56 |
|  | 1200 | 2700 | 0,889 | 60 | 120 | 3,47 |
|  | 1200 | 2700 | 0,889 | 100 | 200 | 2,08 |
|  | 1200 | 2700 | 0,889 | 150 | 300 | 1,39 |
|  | 1200 | 3000 | 0,800 | 60 | 120 | 3,13 |
|  | 1200 | 3000 | 0,800 | 100 | 200 | 1,88 |
|  | 1200 | 3000 | 0,800 | 150 | 300 | 1,25 |
| Huopanaula | 1200 | 2400 | 1 | 60 | 120 | 3,89 |
|  | 1200 | 2400 | 1 | 100 | 200 | 2,33 |
|  | 1200 | 2400 | 1 | 150 | 300 | 1,55 |
|  | 1200 | 2700 | 0,889 | 60 | 120 | 3,45 |
|  | 1200 | 2700 | 0,889 | 100 | 200 | 2,07 |
|  | 1200 | 2700 | 0,889 | 150 | 300 | 1,38 |
|  | 1200 | 3000 | 0,800 | 60 | 120 | 3,11 |
|  | 1200 | 3000 | 0,800 | 100 | 200 | 1,87 |
|  | 1200 | 3000 | 0,800 | 150 | 300 | 1,24 |

Taulukko 3.	Levyn vaakaleikkausvoimakestävyyden mitoitusarvoja, kun levyn paksuus on 25 mm. 
 	s on liitinväli levyn reunoilla ja s2 levyn keskellä.

| Liitin | b (mm) | h (mm) | c | s (mm) | s2 (mm) | Fi,v,Rd (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hakanen, selkä 11 mm | 1200 | 2400 | 1 | 40 | 80 | 6,37 |
|  | 1200 | 2400 | 1 | 100 | 200 | 2,55 |
|  | 1200 | 2400 | 1 | 150 | 300 | 1,70 |
|  | 1200 | 2700 | 0,889 | 40 | 80 | 5,66 |
|  | 1200 | 2700 | 0,889 | 100 | 200 | 2,26 |
|  | 1200 | 2700 | 0,889 | 150 | 300 | 1,51 |
|  | 1200 | 3000 | 0,800 | 40 | 80 | 5,09 |
|  | 1200 | 3000 | 0,800 | 100 | 200 | 2,04 |
|  | 1200 | 3000 | 0,800 | 150 | 300 | 1,36 |
| Hakanen, selkä 25 mm | 1200 | 2400 | 1 | 60 | 120 | 6,40 |
|  | 1200 | 2400 | 1 | 100 | 200 | 3,84 |
|  | 1200 | 2400 | 1 | 150 | 300 | 2,56 |
|  | 1200 | 2700 | 0,889 | 60 | 120 | 5,69 |
|  | 1200 | 2700 | 0,889 | 100 | 200 | 3,41 |
|  | 1200 | 2700 | 0,889 | 150 | 300 | 2,28 |
|  | 1200 | 3000 | 0,800 | 60 | 120 | 5,12 |
|  | 1200 | 3000 | 0,800 | 100 | 200 | 3,07 |
|  | 1200 | 3000 | 0,800 | 150 | 300 | 2,05 |
| Huopanaula | 1200 | 2400 | 1 | 60 | 120 | 6,46 |
|  | 1200 | 2400 | 1 | 100 | 200 | 3,88 |
|  | 1200 | 2400 | 1 | 150 | 300 | 2,59 |
|  | 1200 | 2700 | 0,889 | 60 | 120 | 5,75 |
|  | 1200 | 2700 | 0,889 | 100 | 200 | 3,45 |
|  | 1200 | 2700 | 0,889 | 150 | 300 | 2,30 |
|  | 1200 | 3000 | 0,800 | 60 | 120 | 5,17 |
|  | 1200 | 3000 | 0,800 | 100 | 200 | 3,10 |
|  | 1200 | 3000 | 0,800 | 150 | 300 | 2,07 |